## Slide 1
고속가공기
견적 비교 경영보고서
Roeders · Makino · Komatech 4개 모델 종합 평가
설비구매계획 4차 | M&C Electronics VINA | 2026년 4월 25일
표준 가중치 평가법 적용 · TCO 5년 시뮬레이션 · 리스크 매트릭스 · 벤더별 협상 포인트

## Slide 2
Executive Summary
핵심 결론 한눈에
★
Makino V33i 사양 업그레이드 반영 — 30K rpm + 60ATC + DAP Bac Ninh 으로 사양 대폭 향상 (가격 USD 215→230K, +6.9%). 이로 인해 종합 평가에서 V33i가 1위로 부상. Komatech은 여전히 BT30 탭핑센터 클래스로 별도 검토 필요.
정밀+용량
Roeders
RXP500
USD 269K
RPM: 42,000 rpm 납기: 5~7개월
초정밀
Roeders
RXP400
USD 248K
RPM: 50,000 rpm 납기: 5~7개월
★ 1순위 추천
Makino V33i
(업그레이드)
USD 230K
RPM: 30,000 rpm 납기: 3~4개월
최저가·단납기
Komatech
KT420A
USD 60K
RPM: 24,000 rpm 납기: 3개월
핵심 권고
정밀+양산 균형 (1순위) → Makino V33i (30K + 60ATC + DAP) — 종합 1위, 통관·운송 책임
초정밀 다이몰드 → Roeders RXP400 (50K rpm, 리니어모터 5년 보증)
탭핑·홀가공 양산 → Komatech KT420A ×4대 (저가·단납기, 클래스 다름 인지 필요)
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
2 / 12

## Slide 3
평가 방법론
TCO 관점의 다항목 가중치 평가법 (Weighted Scoring Method)
평가 카테고리 | 가중치 | 평가 방식
가격·비용 | 25% | 정량 (USD 환산)
기술 사양 | 25% | 정량 (RPM·정밀도)
가공 성능 | 15% | 정성 + 데모
납기·공급 | 10% | 정량 (개월)
A/S·유지보수 | 10% | 정성
운영비 (TCO) | 10% | 정량 (5년 시뮬레이션)
레퍼런스·신뢰성 | 5% | 정성
합계 | 100% | 
객관성 확보 — 점수 환산 공식
정량 (낮을수록 좋음)
점수 = (최저값 / 평가값) × 100
정량 (높을수록 좋음)
점수 = (평가값 / 최고값) × 100
정성 평가
평가위원 다수 점수 → 평균 (1~100)
가중 종합점수
Σ (카테고리 점수 × 가중치)
Apple-to-Apple 정규화 원칙 ①통화 USD 통일 ②Incoterms CIF Vietnam 통일 ③동일 옵션 카테고리 통일 ④ISO/VDI 정밀도 환산 ⑤동급(고속가공기 vs 탭핑센터) 별도 그룹화
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
3 / 12

## Slide 4
가격 비교
1대당 USD 환산 (환율: EUR 1.08 / JPY 150 / KRW 1,440)
Chart: 1대당 USD 가격
| RXP500 | RXP400 | V33i (UP) | KT420A
USD 환산 | 269195 | 247703 | 229989 | 59500
핵심 인사이트
● 가격 차이 최저 vs 최고 = 4.5배
단, 클래스 차이 → 단순비교 부적절
● Roeders 2종 차이 (USD 21K)
RXP500 = 큰 영역+15kW, RXP400 = 50K초정밀
● Makino V33i (★ 업그레이드)
30K rpm + 60ATC + DAP Bac Ninh
Discount 22.0%, USD 230K (이전대비 +6.9%)
Makino Vietnam이 통관·운송 책임
● Komatech 4대 = USD 238K (V33i 1대급)
단가 재협상 여지 큼
원 견적 (각사 통화)
RXP500: EUR 249,255 (CIF VN)
RXP400: EUR 229,355 (CIF VN)
V33i: JPY 34,498,418 (DAP Bac Ninh)
KT420A: USD 59,500 (FOB Busan)
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
4 / 12

## Slide 5
기술 사양 비교
스핀들 RPM·정밀도·작업영역 한눈에
Chart: 최대 스핀들 RPM
| RXP500 | RXP400 | V33i (UP) | KT420A
최대 RPM | 42000 | 50000 | 30000 | 24000
항목 | RXP500 | RXP400 | V33i | KT420A
공구 인터페이스 | HSK-E40 | HSK-E32 | HSK-F63 (UP) | BT30
X / Y / Z (mm) | 500/455/240 | 410/294/210 | — | 560/420/480
스핀들 출력 (kW) | 15 | 6 | — | —
공구매거진 | 21 places | 18 places | 60 ATC (UP) | 26 (TWIN)
구동 방식 | 리니어모터 | 리니어모터 | 볼스크류 | 볼스크류
정밀도 | 리니어 정밀급 | 리니어 정밀급 | 0.05µm scale | ≤3µm 반복
CNC 제어기 | Roeders RMS6 | Roeders RMS6 | FANUC + Super GI | Mitsubishi M80A
기계 보증 | 12개월 | 12개월 | 12 (FANUC 24) | 12개월
리니어모터 보증 | 60개월 (5년) | 60개월 (5년) | — | —
클래스 분류 — 동급 비교 원칙
① 정밀 고속가공기 (HSK · 40K~50K rpm)
Roeders RXP500 / RXP400
② 정밀 머시닝센터 (HSK-F63 · 30K rpm + 60ATC)
Makino V33i (업그레이드)
③ 탭핑·홀가공 센터 (BT30 · 24K rpm)
Komatech KT420A
주의: Komatech은 정밀도 ≤3µm로 정밀 다이몰드 가공에는 부적합. 단순 탭핑·홀가공 양산용으로만 적합합니다. Roeders/Makino와 직접 비교 시 정밀도·표면조도에서 클래스 차이 명확.
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
5 / 12

## Slide 6
TCO 5년 시뮬레이션
구입가 + 5년 운영비 - 잔존가치 (가동 4,000h/년, 전력 USD 0.10/kWh)
Chart: 5년 TCO 구성 (USD)
| RXP500 | RXP400 | V33i (UP) | KT420A
초기투자 | 274195 | 252703 | 229989 | 64500
5년 순운영비 (잔존가치 차감) | 24619 | 14500 | 16670 | 17425
5년 TCO 합계
RXP500
$298,814
RXP400
$267,203
V33i (UP)
$246,659
KT420A
$81,925
TCO 가정 운영기간 5년 / 가동 4,000h/년 / 전력단가 USD 0.10/kWh / 유지보수 구입가 3%/년 / 소모품 별도 / 잔존가치 30%
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
6 / 12

## Slide 7
종합 평가 점수
표준 가중치 적용 결과 (100점 만점)
Chart: 카테고리별 점수 비교
| 가격 | 사양 | 성능 | 납기 | A/S | TCO | 레퍼런스
RXP500 | 65 | 92 | 90 | 65 | 70 | 75 | 95
RXP400 | 72 | 95 | 95 | 65 | 70 | 78 | 95
V33i (UP) | 80 | 90 | 92 | 85 | 95 | 80 | 90
KT420A | 100 | 60 | 65 | 100 | 85 | 90 | 70
순위 | 모델 | 종합점수 | 강점
1위 | V33i (UP) | 86.5 | 30K+60ATC+DAP
2위 | RXP400 | 82.1 | 초정밀+5년 보증
3위 | KT420A | 80.8 | 최저가·단납기
4위 | RXP500 | 78.5 | 큰 영역·고출력
결과 해석
RXP400, V33i, KT420A 점수 근소한 차이
→ 가공 요구 정밀도에 따라 다른 결론 도출 가능
→ 가중치 변경 시 순위 역전 가능 (Excel 시뮬레이션 가능)
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
7 / 12

## Slide 8
리스크 평가
심각도 × 발생가능성 = 리스크 지수 (1~25)
# | 리스크 | 대상 | 지수 | 대응 방안
1 | Komatech은 정밀가공 부적합 | KT420A | 25 | 용도 명확화 — 정밀가공에는 사용 제외, 단순 탭핑·홀가공 양산에만 한정
2 | EUR 환율 +10% 시 RXP500 USD 27만→30만 | RXP 시리즈 | 16 | 선물환 헤지 또는 분할 결제, 계약 환율 락인
3 | KRW 환율 ±5% 변동 시 KT420A 재견적 조항 | KT420A | 15 | 신속 발주로 환율 변동 노출 최소화
4 | 독일 본사 A/S 의존 시 출장비·시간 부담 | RXP 시리즈 | 12 | 베트남 현지 엔지니어 사전 양성, 5년 풀서비스 계약 협의
5 | 독일 BAFA 수출허가 지연 (+1~2개월) | RXP 시리즈 | 9 | 계약 시 BAFA 진행 사전 확인, 납기 버퍼 확보
6 | 오일미스트·소음·진동 | 전체 | 8 | 집진기·차음·방진 별도 시공
7 | 리니어모터 마모 시 교체비 고가 | RXP 시리즈 | 8 | 5년 보증 기간 내 예방정비 강화
8 | 취소 시 ORGALIME 약관 (Roeders 유리) | RXP 시리즈 | 3 | 국문 번역본 확보 + 협상
범례: ■ 매우높음(15+) ■ 높음(9~14) ■ 중간(4~8) ■ 낮음(1~3)
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
8 / 12

## Slide 9
시나리오별 권고 모델
가공 요구 시나리오에 따른 최적 모델 매칭
상황 1
초정밀 다이몰드
(≤±2μm)
Roeders RXP400
50,000 RPM, HSK-E32, 리니어모터 5년 보증, 표면조도 최우수
상황 2
중대형 정밀가공
(≤±5μm)
Roeders RXP500
X500/Y455 큰 영역 + 400kg 워크피스, 42,000 RPM HSK-E40
상황 3
정밀+양산 균형
(★ 1순위)
Makino V33i (UP)
30K rpm + 60ATC, DAP Bac Ninh 통관·운송 책임, Super GI .5, MARPOSS
상황 4
탭핑·홀가공
양산 (4대 동시)
Komatech KT420A ×4
USD 23.8만 (V33i 1대급), 3개월 단납기, BT30 24K rpm 충분
상황 5
최소 투자
시범+확장
KT420A 1대 → V33i
1단계 KT420A 양산 시작 → 2단계 V33i/RXP400 추가
상황 6
균형 포트폴리오
(정밀+양산)
RXP400 + KT420A×2
초정밀은 RXP400, 양산 보조는 KT420A로 비용 효율
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
9 / 12

## Slide 10
벤더별 협상 포인트
Negotiation Levers — 추가 가치 확보 전략
Roeders
1. 옵션 패키지 무상화 (RMS6/SO, RMSEdit/Cam, 매뉴얼도어)
2. 운송비·보험 추가 할인 (현 CIF 6,830 EUR)
3. 베트남 현지 엔지니어 양성 프로그램 (3~5명)
4. 5년 풀서비스 계약 단가 협상
5. 환율 락인 (계약 환율 고정 또는 분할 결제)
Makino (1순위)
1. Discount 추가 협상 (현 22.0% → 25%)
2. Super GI .5 무상 옵션화 (현 1.7M JPY)
3. FANUC 보증 36개월 연장 (현 24개월)
4. Makino Vietnam 24/7 SLA + DAP 유지 명문화
5. 운영자 교육 무상 인원 확대 + 데모 가공 무상
Komatech
1. 4대 동시 발주 → 단가 재협상 (5K~10K USD/대 절감)
2. FOB Busan → CIF Hai Phong 무상 전환
3. 보증 24개월 연장 (현 12개월)
4. 옵션 추가 무상화 (현 무상 옵션 외)
5. 환율 변동 흡수 폭 확대 (±5% → ±10%)
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
10 / 12

## Slide 11
구매 결정 전 최종 체크리스트
10개 항목 — 모두 ☑ 확인 후 발주 추천
☐
1.
가공 대상 제품의 정밀도 요구사항 (μm 단위)이 문서로 확정되어 있는가?
☐
2.
향후 5년 가공 물량 및 가동률 예측이 합리적인가? (TCO 시나리오 기반)
☐
3.
베트남 공장 현장 환경(전력·온습도·바닥평탄도)이 사양 요구를 충족하는가?
☐
4.
견적서 기재 옵션 외 추가 필요 옵션 (집진기·CAM·계측기) 비용이 산정되어 있는가?
☐
5.
A/S SLA(응답시간·출장비·부품 단가)가 계약서에 명문화되었는가?
☐
6.
결제 조건(L/C·T/T)에 대한 자금 조달 계획이 수립되었는가?
☐
7.
환헤지(선물환·옵션) 또는 계약 환율 고정 조항이 협의되었는가?
☐
8.
시운전(Acceptance Test) 합격 기준이 정량화되어 있는가? (정밀도·가공시간·표면조도)
☐
9.
운영자·정비자 교육 계획이 수립되었는가? (인원·기간·내용)
☐
10.
동종 산업 레퍼런스 방문 또는 데모 가공이 완료되었는가?
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
11 / 12

## Slide 12
Next Steps
결정·발주 전 진행할 단계별 액션
Week 1
가공 요구 정밀도 확정
대상 제품·공정·μm 단위 명문화
Week 2
최종 후보 2~3종 선정
본 보고서 기준 1차 압축
Week 3-4
벤더 협상 + 데모 가공
협상 포인트 적용, 레퍼런스 방문
Week 5
최종 결재 + 발주
결제·환헤지·SLA 계약서 체결
최종 권고
균형형 의사결정 — 2026년 신규 도입 1순위는 Makino V33i (60ATC + 30K rpm + DAP Bac Ninh), 초정밀 가공이 추가로 필요할 시 RXP400 보완. Komatech은 별도 양산 라인 검토. 데모 가공 필수.
M&C Electronics VINA | 설비구매계획 4차 | 2026.04
12 / 12